一、OpenGL Pipelines
1. Front end
vertex shading, tessellation, and geometry shading.
这个阶段的position，称为clip space，是用奇次坐标表示的（x,y,z,w）。
2. Assembly
将前面处理的vertics组装成Primitive。
3. clippping
依据Viewport进行裁剪.奇次坐标经过投影除法（projective division）后，就会转化为笛卡尔坐标，即使得w为1。裁剪是在笛卡尔坐标中进行的。
投影除法后，position为normalized device space中的位置. 可视范围定义为：x/y：-1.0～1.0， z：0.0～1.0.

窗口坐标一般定义左下角为（0，0），其对角为（w-1，h-1）。其中w/h的单位为像素。normalized device space到window space的变换，称为Viewport Transformation. 视锥就是其物理表述。
culling（选择），一个三角形有两个面，这个过程用于判断OpenGL要render那个面。glCullFace()可以选择GL_FRONT，GL_BACK, or GL_FRONT_AND_BACK.
向量的叉积（法向量）可用于判断一个三角形的朝向，
4. rasterization
判断那些像素被primitive覆盖。因为便于并行处理，OpenGL系统使用half-space的方法进行判断，即每条三角形的边将空间分成内外两部分，仅当fragments落在所有三条边的内部，才认为fragment落在了三角形内部。
5. fragment shading
primitive经过rasterizer处理后，会产生a list of fragment,这些fragment就是需要被着色的。fragment这个词用来描述一个element，其会最终影响一个像素的颜色。像素最终的颜色还和depth or stencil tests，blending and multi-sampling有关。其使用的坐标系是窗口坐标系。

二、向shader输入数据
1. attributes
准备好buffer并bind到target后，可通过设定属性的格式，然后enable该属性opengl即可自动从buffer获取数据到该属性中。
2. uniforms
uniforms可直接将app中的数据直接输入到shader中。和attributes不同的是：attributes是每vertex的，但是uniforms是固定的相当于常量。有两种Uniform Blocks，一种是缺省的，你可以直接使用uniform关键字定义它；另一种是自定义的。
3. shader storage block
uniforms是只读的，但shader storage block则是shader可写。也就是说shader可以通过她输出数据。
4. Textures
texture的坐标可以预置好，然后通过vertex shader，一对一的将texture坐标随着每个vertex传递到fragment shader中。这样纹理就可以紧紧围绕对象。一般纹理坐标会归一化为[0.0 ~ 1.0]。
纹理数据的读取方式可通过Sampler进行控制。
通过glBindTextureUnit可以绑定多个纹理到shader中。
texelFetch()只支持整数的坐标，而texture()者能支持浮点坐标，这就需要對texel进行插值，这个过程叫做texture filtering。
Mipmaps是一种用于解决大纹理缩小后画面质量下降的问题（闪烁）及其性能问题，即用大的纹理渲染小的物体时。
通过image对象，可对texture进行读写。
纹理压缩，纹理是最消耗空间的东西。因此使用压缩可节省空间，且减少cpu和gpu间的数据带宽的需求。
纹理视图（texture views）,不同种类的纹理有些能兼容，比如2d 纹理可以看成是2d array纹理，这种情况下，纹理视图可以将一个纹理看成另一种兼容的纹理进行处理。
三、shader和编程
shader编程类似C，但不同的是其matrix和vec是其基本类型，另外其代码更适用于并行运行。递归不能用于shader编程中。
1. 标量
仅支持32bit和64bit的类型：bool/float/double/int/unsigned int.
2. vectors 和 matrices
matrix只有float和double两种，float是默认的。命名如：mat2/mat2x3/mat2x4/mat3x2/mat3/mat3x4/mat4x2/mat4x3/mat4, 如果是double类型的，则需加d前缀。对于向量，有对应于所有5种标量的类型，比如：默认float 命名为vec2/vec3/vec4，其他类型需加上前缀（b/d/i/u)。
vector可以通过标量及其它vector进行构造。其成员可以通过数组下标访问，也可以其成员(x,y,z,w)/(r,g,b,a)/(s,t,p,q)访问。特别的，我们可以任意组合其同类成员，以便构造另一个vector。比如foo.xzw构造了一个3维的向量，或者foo.xxxx等等。
matrix可以看成为vector的数组，数组的每个元素表示matrix的一列。
3. 从编译器获取信息
glGetShaderiv，比如GL_COMPILE_STATUS/GL_SHADER_TYPE/GL_DELETE_STATUS/GL_SHADER_SOURCE_LENGTH/GL_INFO_LOG_LENGTH
glGetShaderInfoLog，获取编译器生成的log信息。
也可以得到链接状态：glGetProgramiv及其对应log glGetProgramInfoLog
4. shader可以分开编译
这样就可以减少shader的各种组合编译方式。
但是需要注意输入输出的接口要统一。
四、顶点处理及其绘图命令
1. vertex shader的输入/输出
至于输入，之前讲过，主要是position。一般在shader source code前我们会定义其所需要的所有输入。比如position/texture coordination/color/normal 等等。
一般我们使用glVertexAttribPointer (GLuint index, GLint size, GLenum type, GLboolean normalized, GLsizei stride, const GLvoid *pointer);设置属性的输入格式。当前bind到GL_ARRAY_BUFFER的buffer将来输入vertex.
这个函数其实是基于另外三个稍底层的函数的：
glVertexAttribFormat (GLuint attribindex, GLint size, GLenum type, GLboolean normalized, GLuint relativeoffset);
glVertexAttribBinding (GLuint attribindex, GLuint bindingindex);
glBindVertexBuffer (GLuint bindingindex, GLuint buffer, GLintptr offset, GLsizei stride);
参数relativeoffset相当于pointer的作用，指向具体该属性对应的buffer位置。bindingindex可用于bind buffer并和attribute建立联系。
vertex shader的输出
out gl_PerVertex
{
vec4 gl_Position;
float gl_PointSize;
float gl_ClipDistance[];
float gl_CullDistance[];
};
gl_ClipDistance和gl_CullDistance用于clipping和culling。gl_ClipDistance[]表示顶点距离frustum的六个面间的距离。当然，这个也可以用户自定义。
3. 绘图命令
glDrawArrays()，vertex数据顺序输入
glDrawElements()，通过index定位vertex在vertex 数组（buffer）中的位置。
几何图形通常使用triangle strips表示，这样除開起始位置的triangle，每个点即可表示一个triangle。而GL_PRIMITIVE_RESTART参数可通过标记另一个strip的起点使得opengl能够识别一个新的strip的开始。这个标记可通过glPrimitiveRestartIndex(index)设置。
Instanced rendering, 经常会有需求render相似的物体很多次。你可以简单的loop render动作，但是这样的效率比较底，很多时间都消耗在发送命令上，而不是绘图。因此OpenGL提供了glDrawArraysInstanced()/glDrawElementsInstanced()函数实现这一个需求。我们可以使用gl_InstanceID使每个实例都有些微的区别。glVertexAttribDivisor()，可以使用这个函数对instance进行配置，比如每一个instance从array读取一次。
Indirect Draws，函数需要的参数不是直接传递给函数的，而是预先保持在buffer中的。这样我们就可以预先准备好这些参数，或者通过shader生成这些参数。cpu可以使用多线程来生成这些参数。glMultiDrawArraysIndirect()/glMultiDrawElementsIndirect() 可以处理数以百万计的命令。
4. Storing Transformed Vertices
将shader输出的verteces保持到buffer中。glTransformFeedbackVaryings()设置需要保存的varyings。有些类似于recording，可以启动/暂停/恢复/终止等。如不希望输出任何图形，可以disable rasterization.
这种功能用于模拟因为受力改变的cloth状态非常有用。
5. clipping
我们可以通过gl_ClipDistance[]自定义裁剪方式。
五、Primitive Processing
即这里的shader处理的对象是primitive，而不是之前vertex shader所处理的vertex。
Tesselatioin shader的输入是一组control points，称其为patch。
六、Fragment Processing and the Framebuffer
这是所谓的back end，即rasterization之后的处理。
1. 插值
一般浮点型的输入默认都是经过插值后输入到Fragment shader中的，但我们也可以将其声明为flat，表示不需插值。另外做插值时默认都需要进行perspective矫正，但是我们也可将其声明为noperspective, 表示不需进行矫正。
2. 每fragment 测试
scissor test，通过定义一个在窗口坐标范围内的rectangle，设定裁剪范围。跟viewport一样，我们可以定义多个的scissor rectangle,其index和viewport一致。
Stencil Testing, 这需要framebufer的支持，一般framebuffer有8bits的stencil buffer。glStencilFuncSeparate()用于测试 stencil buffer，而glStencilOpSeparate用于如何处理测试结果，比如修改stencil buffer。
Depth Testing，framebuffer有一个0～1范围的depth buffer。操作类似stencil Testing. 默认OpenGL将near plane处的z设为0，far plane处的z设为1. 但Depth Clamping，将关闭依据near/far plane进行clipping，而将在near plane和far plane之外的物体clamp后投影到near或far plane中。
逻辑上来说，stencil testing和depth testing是在fragment shader运行后进行的。但多数硬件可支持在shader运行前进行test，这样可避免shader不需要的fragment。某些情况下，test无法在shader运行前执行，因为可能带来副作用。比如如果你计划修改shader中的gl_FragDepth时，test无法在shader运行前执行。为此OpenGL提供了一个标识符，用于说明你即将要对gl_FragDepth所作的修改，比如depth_any，depth_less，depth_greater和depth_unchanged。
3. Color Output
这是在fragment写入framebuffer前，pipeline最后的一部分。
Blending，即将最终通过测试的fragment的颜色和源颜色进行混色。OpenGL提供了多种的混色方法。
Logical Operations，如果像素格式和bit 深度和framebuffer相同，还可作逻辑操作（与/或/非/异或）。不过blending将被忽略。这种功能很少用到。
Color Masking，red/green/blue/alpha这四个channel都可以mask。如果是off screen渲染，那么还可依据index对多个color buffer分别设置。
Mask功能很有用，比如在绘制阴影时，可忽略所有的color分量。在贴瓷釉时，可忽略depth buffer。

4. Off-Screen Rendering
默认的framebuffer是窗口系统提供的，因此我们对其参数所能做的修改比较有限。离屏渲染就是生成自己的framebuffer object，并通过他自己render到texture中。glBindFramebuffer(GL_FRAMEBUFFER, fbo)即可将当前的framebuffer bind到当前的上下文，glBindFramebuffer(GL_FRAMEBUFFER, 0);即可将缺省的framebuffer bind到context。
Multiple Framebuffer Attachments，即Attachment可以有多个:GL_COLOR_ATTACHMENT0，GL_COLOR_ATTACHMENT1， GL_COLOR_ATTACHMENT2等等，最多可以有8个。
Layered Rendering，即可以使用array textures或3d texture。在geometry shader中，可以通过内置变量gl_Layer，将Vertex输出到对应的layer中。因为可以使用不同的pvm变换，因此，这种方法可以用于3d渲染中。
Framebuffer Completeness，我们可以使用glCheckFramebufferStatus() 检查framebuffer obj的设置是否完成。
Rendering in Stereo，这个是系统相关的，其依赖于使用的设备。这里我们可以使用geometry shader实现左右眼不同的image。
5. Antialiasing
防锯齿现象。aliasing是因为采用频率不足导致的，因此在消除aliasing时，可以考虑增加采样率。
filter是采用和背景色混色的一种防抖技术，根据fragment和pixel间的overlay比例关系确定混色比例。
Multi-Sample，即通过增加采样的方式防抖，即每个像素有多个的采样点（1，2，4，8）。这种技术也可用于texture中。
Sample Coverage ，即fragment和pixel之间覆盖的比率，我们可以使能并控制他来达到防抖的效果。有三种方法：1）使用alpha直接表示表示为coverage，比如一个fragment的alpha为0.4，而OpenGL认为该pixel有66%被primitive所覆盖，那么samples的个数就是0.4*0.66 = 0.25，对于8 sample 的MSAA buffer，那么最终有2个sample被写入。2）手动修改coverage，glSampleCoverage(value, invert)。3 ）直接在fragment shader中进行设置，使用两个内置变量gl_SampleMaskIn[] and gl_SampleMask[]，前者是OpenGL在光栅化的时候生成的。
Sample Rate Shading，Multi-Sample防抖计算能解决primitive边缘的锯齿现象，但是无法解决shader直接产生的一些edge的锯齿。Sample Rate Shading使能后，shader将为每个sample运行一次，比如8 sample per pixel，其要最大可运行8次per pixel。可以通过函数 glMinSampleShading()设置有多大比例的sample进行shading，比如设置为0.5或1.0. 如果fragment shader中有声明sample in vec2 tex_coord;，者表示shader以sample rate运行，且每sample tex_coord都有不同。
Centroid Sampling，质心采样。如果使用multi-sampled draw buffer进行render，OpenGL在插值时会随意选取pixel中的sample进行插值。这种方法在插值edge处的sample时会有问题，因为有些sample甚至并不处于primitive的coverage中。但是如果以centroid对输入进行修饰，centroid in vec2 tex_coord;，则OpenGL在插值时会使用同时被pixel和primitive所覆盖的sample。不过需要注意在需要精确的gradient的情况下，不要使用centroid sampling，因为sample间隔可能会大于一个pixel。这个可以用来检测edge。
6. Advanced Framebuffer Formats
Rendering with No Attachments，即未绑定任何的texture给Framebuffer。但是我们依然可以通过shader获取side effect，比如atomic counter，或者保存到image中等等。此时我们可以设置一个很大的viewport（比如10000*10000），而不用考虑memory的问题。
Floating-Point Framebuffers，即full floating-point precision的数据。一般pipeline会clamp到（0.0～1.0）的范围，因此使用fixed-point格式的数据，但这样的精度较低，无法包含足够的信息。虽然floating-point精度的color格式无法在display上显示，但是我们可以设置texture为floating-point格式的颜色，然后根据我们的需要处理后再clamp到（0.0～1.0），使其在display上显示。Using Floating-Point Formats，只需将texture的数据格式声明为GL_RGBA16F等，其表示16bit的float。	High Dynamic Range(HDR)，HDR image就是将不同曝光度的image合成，使其同时包含高亮处和灰暗处的细节。Tone Mapping，
7. Point Sprites
在对点作纹理的时候，显然无法像其他primitive一样作纹理，OpenGL针对这种情况做了一些特殊的配置。有些内置变量可用，gl_PointSize可以设置点的大小，而gl_PointCoord可用于纹理采样。
Shaped Points，即我们可以赋予点一个形状。
8. Getting at Your Image
有时候我们并不希望render完成后，将framebuffer显示到display上，而是保存为image。
Reading from a Framebuffer，即从framebuffer读取color/depth/stencil等。比如我们可以Taking a Screenshot。
Copying Data between Framebuffers，即framebuffer间的copy，我们不需将其copy到cpu的内存空间，这样的效率很低。可以使用blit命令进行快速拷贝。不仅仅只是拷贝，在拷贝的同时还可以进行缩放。
Copying Data into a Texture，可以直接copy framebuffer到texture中，也可在texture间进行拷贝。
Reading Back Texture Data，即可以从texture中读取数据。

七、Compute Shaders
可用于进行图片处理。
Using Compute Shaders, Compute Shader是一个独占的shader不能和其他graphic shader一起使用，也就是说pipeline中只能有compute shader。
 void glDispatchCompute(GLuint num_groups_x,
GLuint num_groups_y,
GLuint num_groups_z);
work groups分为global和local work groups。 glDispatchCompute()将发起一个global work groups，其会分为多个的local work groups进行运行。num_groups_x,num_groups_y,num_groups_z即确定了local work groups的数量。而每个local work group中x,y,z的值可以通过shader内部的layout标识符表示，比如layout (local_size_x = 4,local_size_y = 7,local_size_z = 10) in; shader的一次invocation表示一个work item，即这个work group有280 个work item。有几个内置的输入变量表示当前invocation在global work group中的位置：
uvec3 gl_LocalInvocationID //work group中的位置
uvec3 gl_WorkGroupSize // work group的大小(local_size_x, local_size_y, local_size_z)
uvec3 gl_WorkGroupID //work group id，即其在global work group中的位置
uvec3 gl_NumWorkGroups //global work group的大小，即work group的数量。
Uvec3 gl_GlobalInvocationID //gl_WorkGroupID * gl_WorkGroupSize + gl_LocalInvocationID;
gl_LocalInvocationIndex //gl_LocalInvocationID的一维表示
Compute Shader Communication和tessellation control shaders很相似，在单个patch(或者work group)中每个control point(或者work item)的invocation，shader可以对patch标识符（或者shared标识符）表示的变量进行读写操作。即在单个的patch中，各个invocation间可通过这种方式进行通讯。
Synchronizing Compute Shaders，一个work group的会分成数个chunk，这些chunk会分配一个gpu的时间片，而这些chunk是乱序执行的。当使用shared memory的时候，使用barrier进行同步就很有必要。调用barrier意味着你放弃时间片，等work group中的其它所有invocation执行到相同的位置后才能继续往下执行。
OpenGL3.30版本并不支持computer shader！

八、Advanced Data Management
Eliminating Binding，传统的bind方式，shader所能使用的texture数量有限，一般不超过32个。且再draw命名间需要不断的binding和unbinding操作，使用不方便。GL_ARB_bindless_texture 扩展可支持handle的方式来binding texture。
Sparsely Populated Textures，textures是消耗内存最多的资源，但是实际使用时并不需要所有的data，考虑到这种情况，GL_ARB_sparse_texture扩展支持仅load部分的texture。

九、Controlling and Monitoring the Pipeline
查询指令在pipeline中的执行情况，测量指令执行的时间，app和OpenGL间如何同步，不同上下文间如何同步。
1. Queries
就象在课堂上举手一样，我们可以请求多个Queries，这些Queries会在Pipeline中排队，等待处理。Queries对象和其他对象一样可以生成或删除。
Occlusion Queries，统计有可能会被显示的sample的数量。这个可以用来作性能优化，如果有个object非常复杂，但是其最终并没有被显示出来，那么这个object可以不用render。
Timer Queries，判断rendering消耗的时间。可用于判断那些场景render消耗的时间较长，因此可以将优化放到这部分场景中。
Transform Feedback Queries，即OpenGL可记录回写到transform feedback buffers顶点的数量，或者生成的或写入feedback buffers primitive的数量。feedback buffer常用来作为vertex buffer，因此我们可以使用这个Query得到vertex的数量。
Pipeline State Queries，需要支持GL_ARB_pipeline_statistics_query扩展。这些queries可用于对比GPU的性能参数，看有多接近。
2. Synchronization in OpenGL
Draining the Pipeline，glFlush()确保所有commands已发往OpenGL，但对于其执行的状态一无所知。而glFinish(),则确保所有命令已经执行完毕，pipeline已清空。glFinish()因其会导致性能的损失，一般不用它。
Synchronization and Fences，有时在不清空pipeline的情况下，获知命令执行的状态很重要。OpenGL可以生成一些sync objects，用于等待一些event的发生。比如：glFenceSync(GL_SYNC_GPU_COMMANDS_COMPLETE, 0) 和glClientWaitSync(sync, GL_SYNC_FLUSH_COMMANDS_BIT, timeout); GL_SYNC_FLUSH_COMMANDS_BIT表示要确保sync object已经进入pipeline，否者wait的时候会一直等待下去。和glClientWaitSync()不同，glWaitSync()是用于GPU的等待的。glWaitSync()可用于不同context的同步，即sync对象可用于不同的context中。

十、Rendering Techniques
1. Lighting Models
图形渲染其实就是对光线的模拟，让user以为看到的是一个真实的世界。因此我们必须模拟光线在真实环境中对物体表面的作用。下面是几种可用于real-time应用开发的lighting models。
The Phong Lighting Model，物体都有三种材料属性：环境光/散射光/镜面反射，最终物体的颜色就是光源和这三种属性相互作用的结果。Ambient Light是任何方向上都有的光线，作用于物体的所有表面。Diffuse Light是光源到达物体表面后，经过物体表面反射后的光线。Specular Highlight是光源在物体表面的成像，和观察者的位置有关。
Blinn-Phong Lighting，这个是对Phong lighting model的优化。使用H代替R，以避免reflect函数的使用。
Rim Lighting，处理物体边缘的漏光现象。
Normal Mapping，进一步改进，为提供更多的细节，我们可以建立一个带normal的texture，通过对texture的插值，为每个fragment提供normal，这样render出来的图像更清晰。
Environment Mapping，针对各种环境下的lighting model。即考虑环境在物体上的成像。
Material Properties，不同材质对光的反射很不一样，此时会用到多个environment texture，并根据材质的不同进行选择。
Casting Shadows，考虑物体间的相互投影。
Shadow Mapping，即从光源看一个场景时，各个物体的可见性。
Atmospheric Effects，空气并非透明，因此光线在其中传输时会被散射/吸收等。比如Fog等。
2. Non-Photo-Realistic Rendering
即对场景作艺术处理。
Cell Shading: Texels as Light，以散射光的强度作为1D texture的坐标，然后使用该texture进行渲染。
Alternative Rendering Methods，不同于传统的渲染方式，我们可以使用并行的方式处理一些计算。
Deferred Shading，有些被遮挡的物体其实不必渲染出来。我们可以推迟这一比较耗时的动作。我们先使用一个比较简单的fragment shader，输出一些信息到framebuffer的G-buffer中，这些信息可能会在最后用于实际渲染。G-buffer生成后，仅需要对每个fragment作一次实际渲染需要的计算。
Generating the G-Buffer，