一、OpenGL Pipelines
1. Front end
vertex shading, tessellation, and geometry shading.
这个阶段的position，称为clip space，是用奇次坐标表示的（x,y,z,w）。
2. Assembly
将前面处理的vertics组装成Primitive。
3. clippping
依据Viewport进行裁剪.奇次坐标经过投影除法（projective division）后，就会转化为笛卡尔坐标，即使得w为1。裁剪是在笛卡尔坐标中进行的。
投影除法后，position为normalized device space中的位置. 可视范围定义为：x/y：-1.0～1.0， z：0.0～1.0.

窗口坐标一般定义左下角为（0，0），其对角为（w-1，h-1）。其中w/h的单位为像素。normalized device space到window space的变换，称为Viewport Transformation. 视锥就是其物理表述。
culling（选择），一个三角形有两个面，这个过程用于判断OpenGL要render那个面。glCullFace()可以选择GL_FRONT，GL_BACK, or GL_FRONT_AND_BACK.
向量的叉积（法向量）可用于判断一个三角形的朝向，
4. rasterization
判断那些像素被primitive覆盖。因为便于并行处理，OpenGL系统使用half-space的方法进行判断，即每条三角形的边将空间分成内外两部分，仅当fragments落在所有三条边的内部，才认为fragment落在了三角形内部。
5. fragment shading
primitive经过rasterizer处理后，会产生a list of fragment,这些fragment就是需要被着色的。fragment这个词用来描述一个element，其会最终影响一个像素的颜色。像素最终的颜色还和depth or stencil tests，blending and multi-sampling有关。其使用的坐标系是窗口坐标系。

二、向shader输入数据
1. attributes
准备好buffer并bind到target后，可通过设定属性的格式，然后enable该属性opengl即可自动从buffer获取数据到该属性中。
2. uniforms
uniforms可直接将app中的数据直接输入到shader中。和attributes不同的是：attributes是每vertex的，但是uniforms是固定的相当于常量。有两种Uniform Blocks，一种是缺省的，你可以直接使用uniform关键字定义它；另一种是自定义的。
3. shader storage block
uniforms是只读的，但shader storage block则是shader可写。也就是说shader可以通过她输出数据。
4. Textures
texture的坐标可以预置好，然后通过vertex shader，一对一的将texture坐标随着每个vertex传递到fragment shader中。这样纹理就可以紧紧围绕对象。一般纹理坐标会归一化为[0.0 ~ 1.0]。
纹理数据的读取方式可通过Sampler进行控制。
通过glBindTextureUnit可以绑定多个纹理到shader中。
texelFetch()只支持整数的坐标，而texture()者能支持浮点坐标，这就需要對texel进行插值，这个过程叫做texture filtering。
Mipmaps是一种用于解决大纹理缩小后画面质量下降的问题（闪烁）及其性能问题，即用大的纹理渲染小的物体时。
通过image对象，可对texture进行读写。
纹理压缩，纹理是最消耗空间的东西。因此使用压缩可节省空间，且减少cpu和gpu间的数据带宽的需求。
纹理视图（texture views）,不同种类的纹理有些能兼容，比如2d 纹理可以看成是2d array纹理，这种情况下，纹理视图可以将一个纹理看成另一种兼容的纹理进行处理。
三、shader和编程
shader编程类似C，但不同的是其matrix和vec是其基本类型，另外其代码更适用于并行运行。递归不能用于shader编程中。
1. 标量
仅支持32bit和64bit的类型：bool/float/double/int/unsigned int.
2. vectors 和 matrices
matrix只有float和double两种，float是默认的。命名如：mat2/mat2x3/mat2x4/mat3x2/mat3/mat3x4/mat4x2/mat4x3/mat4, 如果是double类型的，则需加d前缀。对于向量，有对应于所有5种标量的类型，比如：默认float 命名为vec2/vec3/vec4，其他类型需加上前缀（b/d/i/u)。
vector可以通过标量及其它vector进行构造。其成员可以通过数组下标访问，也可以其成员(x,y,z,w)/(r,g,b,a)/(s,t,p,q)访问。特别的，我们可以任意组合其同类成员，以便构造另一个vector。比如foo.xzw构造了一个3维的向量，或者foo.xxxx等等。
matrix可以看成为vector的数组，数组的每个元素表示matrix的一列。
3. 从编译器获取信息
glGetShaderiv，比如GL_COMPILE_STATUS/GL_SHADER_TYPE/GL_DELETE_STATUS/GL_SHADER_SOURCE_LENGTH/GL_INFO_LOG_LENGTH
glGetShaderInfoLog，获取编译器生成的log信息。
也可以得到链接状态：glGetProgramiv及其对应log glGetProgramInfoLog
4. shader可以分开编译
这样就可以减少shader的各种组合编译方式。
但是需要注意输入输出的接口要统一。
四、顶点处理及其绘图命令
1. vertex shader的输入/输出
至于输入，之前讲过，主要是position。一般在shader source code前我们会定义其所需要的所有输入。比如position/texture coordination/color/normal 等等。
一般我们使用glVertexAttribPointer (GLuint index, GLint size, GLenum type, GLboolean normalized, GLsizei stride, const GLvoid *pointer);设置属性的输入格式。当前bind到GL_ARRAY_BUFFER的buffer将来输入vertex.
这个函数其实是基于另外三个稍底层的函数的：
glVertexAttribFormat (GLuint attribindex, GLint size, GLenum type, GLboolean normalized, GLuint relativeoffset);
glVertexAttribBinding (GLuint attribindex, GLuint bindingindex);
glBindVertexBuffer (GLuint bindingindex, GLuint buffer, GLintptr offset, GLsizei stride);
参数relativeoffset相当于pointer的作用，指向具体该属性对应的buffer位置。bindingindex可用于bind buffer并和attribute建立联系。
vertex shader的输出
out gl_PerVertex
{
vec4 gl_Position;
float gl_PointSize;
float gl_ClipDistance[];
float gl_CullDistance[];
};
gl_ClipDistance和gl_CullDistance用于clipping和culling。gl_ClipDistance[]表示顶点距离frustum的六个面间的距离。当然，这个也可以用户自定义。
3. 绘图命令
glDrawArrays()，vertex数据顺序输入
glDrawElements()，通过index定位vertex在vertex 数组（buffer）中的位置。
几何图形通常使用triangle strips表示，这样除開起始位置的triangle，每个点即可表示一个triangle。而GL_PRIMITIVE_RESTART参数可通过标记另一个strip的起点使得opengl能够识别一个新的strip的开始。这个标记可通过glPrimitiveRestartIndex(index)设置。
Instanced rendering, 经常会有需求render相似的物体很多次。你可以简单的loop render动作，但是这样的效率比较底，很多时间都消耗在发送命令上，而不是绘图。因此OpenGL提供了glDrawArraysInstanced()/glDrawElementsInstanced()函数实现这一个需求。我们可以使用gl_InstanceID使每个实例都有些微的区别。glVertexAttribDivisor()，可以使用这个函数对instance进行配置，比如每一个instance从array读取一次。
Indirect Draws，函数需要的参数不是直接传递给函数的，而是预先保持在buffer中的。这样我们就可以预先准备好这些参数，或者通过shader生成这些参数。cpu可以使用多线程来生成这些参数。glMultiDrawArraysIndirect()/glMultiDrawElementsIndirect() 可以处理数以百万计的命令。
4. Storing Transformed Vertices
将shader输出的verteces保持到buffer中。glTransformFeedbackVaryings()设置需要保存的varyings。有些类似于recording，可以启动/暂停/恢复/终止等。如不希望输出任何图形，可以disable rasterization.
这种功能用于模拟因为受力改变的cloth状态非常有用。
5. clipping
我们可以通过gl_ClipDistance[]自定义裁剪方式。
五、Primitive Processing
即这里的shader处理的对象是primitive，而不是之前vertex shader所处理的vertex。
Tesselatioin shader的输入是一组control points，称其为patch。
六、Fragment Processing and the Framebuffer
这是所谓的back end，即rasterization之后的处理。
1. 插值
一般浮点型的输入默认都是经过插值后输入到Fragment shader中的，但我们也可以将其声明为flat，表示不需插值。另外做插值时默认都需要进行perspective矫正，但是我们也可将其声明为noperspective, 表示不需进行矫正。
2. 每fragment 测试
scissor test，通过定义一个在窗口坐标范围内的rectangle，设定裁剪范围。跟viewport一样，我们可以定义多个的scissor rectangle,其index和viewport一致。
Stencil Testing, 这需要framebufer的支持，一般framebuffer有8bits的stencil buffer。glStencilFuncSeparate()用于测试 stencil buffer，而glStencilOpSeparate用于如何处理测试结果，比如修改stencil buffer。
Depth Testing，framebuffer有一个0～1范围的depth buffer。操作类似stencil Testing. 默认OpenGL将near plane处的z设为0，far plane处的z设为1. 但Depth Clamping，将关闭依据near/far plane进行clipping，而将在near plane和far plane之外的物体clamp后投影到near或far plane中。
逻辑上来说，stencil testing和depth testing是在fragment shader运行后进行的。但多数硬件可支持在shader运行前进行test，这样可避免shader不需要的fragment。某些情况下，test无法在shader运行前执行，因为可能带来副作用。比如如果你计划修改shader中的gl_FragDepth时，test无法在shader运行前执行。为此OpenGL提供了一个标识符，用于说明你即将要对gl_FragDepth所作的修改，比如depth_any，depth_less，depth_greater和depth_unchanged。
3. Color Output
这是在fragment写入framebuffer前，pipeline最后的一部分。
Blending，即将最终通过测试的fragment的颜色和源颜色进行混色。OpenGL提供了多种的混色方法。
Logical Operations，如果像素格式和bit 深度和framebuffer相同，还可作逻辑操作（与/或/非/异或）。不过blending将被忽略。这种功能很少用到。
Color Masking，red/green/blue/alpha这四个channel都可以mask。如果是off screen渲染，那么还可依据index对多个color buffer分别设置。
Mask功能很有用，比如在绘制阴影时，可忽略所有的color分量。在贴瓷釉时，可忽略depth buffer。

4. Off-Screen Rendering
默认的framebuffer是窗口系统提供的，因此我们对其参数所能做的修改比较有限。离屏渲染就是生成自己的framebuffer object，并通过他自己render到texture中。glBindFramebuffer(GL_FRAMEBUFFER, fbo)即可将当前的framebuffer bind到当前的上下文，glBindFramebuffer(GL_FRAMEBUFFER, 0);即可将缺省的framebuffer bind到context。
Multiple Framebuffer Attachments，即Attachment可以有多个:GL_COLOR_ATTACHMENT0，GL_COLOR_ATTACHMENT1， GL_COLOR_ATTACHMENT2等等，最多可以有8个。
Layered Rendering，即可以使用array textures或3d texture。在geometry shader中，可以通过内置变量gl_Layer，将Vertex输出到对应的layer中。因为可以使用不同的pvm变换，因此，这种方法可以用于3d渲染中。
Framebuffer Completeness，我们可以使用glCheckFramebufferStatus() 检查framebuffer obj的设置是否完成。
Rendering in Stereo，这个是系统相关的，其依赖于使用的设备。这里我们可以使用geometry shader实现左右眼不同的image。
5. Antialiasing
防锯齿现象。aliasing是因为采用频率不足导致的，因此在消除aliasing时，可以考虑增加采样率。
filter是采用和背景色混色的一种防抖技术，根据fragment和pixel间的overlay比例关系确定混色比例。
Multi-Sample，即通过增加采样的方式防抖，即每个像素有多个的采样点（1，2，4，8）。这种技术也可用于texture中。
Sample Coverage ，即fragment和pixel之间覆盖的比率，我们可以使能并控制他来达到防抖的效果。有三种方法：1）使用alpha直接表示表示为coverage，比如一个fragment的alpha为0.4，而OpenGL认为该pixel有66%被primitive所覆盖，那么samples的个数就是0.4*0.66 = 0.25，对于8 sample 的MSAA buffer，那么最终有2个sample被写入。2）手动修改coverage，glSampleCoverage(value, invert)。3 ）直接在fragment shader中进行设置，使用两个内置变量gl_SampleMaskIn[] and gl_SampleMask[]，前者是OpenGL在光栅化的时候生成的。
Sample Rate Shading，Multi-Sample防抖计算能解决primitive边缘的锯齿现象，但是无法解决shader直接产生的一些edge的锯齿。Sample Rate Shading使能后，shader将为每个sample运行一次，比如8 sample per pixel，其要最大可运行8次per pixel。可以通过函数 glMinSampleShading()设置有多大比例的sample进行shading，比如设置为0.5或1.0. 如果fragment shader中有声明sample in vec2 tex_coord;，者表示shader以sample rate运行，且每sample tex_coord都有不同。
Centroid Sampling，质心采样。如果使用multi-sampled draw buffer进行render，OpenGL在插值时会随意选取pixel中的sample进行插值。这种方法在插值edge处的sample时会有问题，因为有些sample甚至并不处于primitive的coverage中。但是如果以centroid对输入进行修饰，centroid in vec2 tex_coord;，则OpenGL在插值时会使用同时被pixel和primitive所覆盖的sample。不过需要注意在需要精确的gradient的情况下，不要使用centroid sampling，因为sample间隔可能会大于一个pixel。这个可以用来检测edge。
6. Advanced Framebuffer Formats
Rendering with No Attachments，即未绑定任何的texture给Framebuffer。但是我们依然可以通过shader获取side effect，比如atomic counter，或者保存到image中等等。此时我们可以设置一个很大的viewport（比如10000*10000），而不用考虑memory的问题。
Floating-Point Framebuffers，即full floating-point precision的数据。一般pipeline会clamp到（0.0～1.0）的范围，因此使用fixed-point格式的数据，但这样的精度较低，无法包含足够的信息。虽然floating-point精度的color格式无法在display上显示，但是我们可以设置texture为floating-point格式的颜色，然后根据我们的需要处理后再clamp到（0.0～1.0），使其在display上显示。Using Floating-Point Formats，只需将texture的数据格式声明为GL_RGBA16F等，其表示16bit的float。	High Dynamic Range(HDR)，HDR image就是将不同曝光度的image合成，使其同时包含高亮处和灰暗处的细节。Tone Mapping，
7. Point Sprites
在对点作纹理的时候，显然无法像其他primitive一样作纹理，OpenGL针对这种情况做了一些特殊的配置。有些内置变量可用，gl_PointSize可以设置点的大小，而gl_PointCoord可用于纹理采样。
Shaped Points，即我们可以赋予点一个形状。
8. Getting at Your Image
有时候我们并不希望render完成后，将framebuffer显示到display上，而是保存为image。
Reading from a Framebuffer，即从framebuffer读取color/depth/stencil等。比如我们可以Taking a Screenshot。
Copying Data between Framebuffers，即framebuffer间的copy，我们不需将其copy到cpu的内存空间，这样的效率很低。可以使用blit命令进行快速拷贝。不仅仅只是拷贝，在拷贝的同时还可以进行缩放。
Copying Data into a Texture，可以直接copy framebuffer到texture中，也可在texture间进行拷贝。
Reading Back Texture Data，即可以从texture中读取数据。

七、Compute Shaders
可用于进行图片处理。
Using Compute Shaders, Compute Shader是一个独占的shader不能和其他graphic shader一起使用，也就是说pipeline中只能有compute shader。
 void glDispatchCompute(GLuint num_groups_x,
GLuint num_groups_y,
GLuint num_groups_z);
work groups分为global和local work groups。 glDispatchCompute()将发起一个global work groups，其会分为多个的local work groups进行运行。num_groups_x,num_groups_y,num_groups_z即确定了local work groups的数量。而每个local work group中x,y,z的值可以通过shader内部的layout标识符表示，比如layout (local_size_x = 4,local_size_y = 7,local_size_z = 10) in; shader的一次invocation表示一个work item，即这个work group有280 个work item。有几个内置的输入变量表示当前invocation在global work group中的位置：
uvec3 gl_LocalInvocationID //work group中的位置
uvec3 gl_WorkGroupSize // work group的大小(local_size_x, local_size_y, local_size_z)
uvec3 gl_WorkGroupID //work group id，即其在global work group中的位置
uvec3 gl_NumWorkGroups //global work group的大小，即work group的数量。
Uvec3 gl_GlobalInvocationID //gl_WorkGroupID * gl_WorkGroupSize + gl_LocalInvocationID;
gl_LocalInvocationIndex //gl_LocalInvocationID的一维表示
Compute Shader Communication和tessellation control shaders很相似，在单个patch(或者work group)中每个control point(或者work item)的invocation，shader可以对patch标识符（或者shared标识符）表示的变量进行读写操作。即在单个的patch中，各个invocation间可通过这种方式进行通讯。
Synchronizing Compute Shaders，一个work group的会分成数个chunk，这些chunk会分配一个gpu的时间片，而这些chunk是乱序执行的。当使用shared memory的时候，使用barrier进行同步就很有必要。调用barrier意味着你放弃时间片，等work group中的其它所有invocation执行到相同的位置后才能继续往下执行。
OpenGL3.30版本并不支持computer shader！

八、Advanced Data Management
Eliminating Binding，传统的bind方式，shader所能使用的texture数量有限，一般不超过32个。且再draw命名间需要不断的binding和unbinding操作，使用不方便。GL_ARB_bindless_texture 扩展可支持handle的方式来binding texture。
Sparsely Populated Textures，textures是消耗内存最多的资源，但是实际使用时并不需要所有的data，考虑到这种情况，GL_ARB_sparse_texture扩展支持仅load部分的texture。

九、Controlling and Monitoring the Pipeline
查询指令在pipeline中的执行情况，测量指令执行的时间，app和OpenGL间如何同步，不同上下文间如何同步。
1. Queries
就象在课堂上举手一样，我们可以请求多个Queries，这些Queries会在Pipeline中排队，等待处理。Queries对象和其他对象一样可以生成或删除。
Occlusion Queries，统计有可能会被显示的sample的数量。这个可以用来作性能优化，如果有个object非常复杂，但是其最终并没有被显示出来，那么这个object可以不用render。
Timer Queries，判断rendering消耗的时间。可用于判断那些场景render消耗的时间较长，因此可以将优化放到这部分场景中。
Transform Feedback Queries，即OpenGL可记录回写到transform feedback buffers顶点的数量，或者生成的或写入feedback buffers primitive的数量。feedback buffer常用来作为vertex buffer，因此我们可以使用这个Query得到vertex的数量。
Pipeline State Queries，需要支持GL_ARB_pipeline_statistics_query扩展。这些queries可用于对比GPU的性能参数，看有多接近。
2. Synchronization in OpenGL
Draining the Pipeline，glFlush()确保所有commands已发往OpenGL，但对于其执行的状态一无所知。而glFinish(),则确保所有命令已经执行完毕，pipeline已清空。glFinish()因其会导致性能的损失，一般不用它。
Synchronization and Fences，有时在不清空pipeline的情况下，获知命令执行的状态很重要。OpenGL可以生成一些sync objects，用于等待一些event的发生。比如：glFenceSync(GL_SYNC_GPU_COMMANDS_COMPLETE, 0) 和glClientWaitSync(sync, GL_SYNC_FLUSH_COMMANDS_BIT, timeout); GL_SYNC_FLUSH_COMMANDS_BIT表示要确保sync object已经进入pipeline，否者wait的时候会一直等待下去。和glClientWaitSync()不同，glWaitSync()是用于GPU的等待的。glWaitSync()可用于不同context的同步，即sync对象可用于不同的context中。

十、Rendering Techniques
1. Lighting Models
图形渲染其实就是对光线的模拟，让user以为看到的是一个真实的世界。因此我们必须模拟光线在真实环境中对物体表面的作用。下面是几种可用于real-time应用开发的lighting models。
The Phong Lighting Model，物体都有三种材料属性：环境光/散射光/镜面反射，最终物体的颜色就是光源和这三种属性相互作用的结果。Ambient Light是任何方向上都有的光线，作用于物体的所有表面。Diffuse Light是光源到达物体表面后，经过物体表面反射后的光线。Specular Highlight是光源在物体表面的成像，和观察者的位置有关。
Blinn-Phong Lighting，这个是对Phong lighting model的优化。使用H代替R，以避免reflect函数的使用。
Rim Lighting，处理物体边缘的漏光现象。
Normal Mapping，进一步改进，为提供更多的细节，我们可以建立一个带normal的texture，通过对texture的插值，为每个fragment提供normal，这样render出来的图像更清晰。
Environment Mapping，针对各种环境下的lighting model。即考虑环境在物体上的成像。
Material Properties，不同材质对光的反射很不一样，此时会用到多个environment texture，并根据材质的不同进行选择。
Casting Shadows，考虑物体间的相互投影。
Shadow Mapping，即从光源看一个场景时，各个物体的可见性。
Atmospheric Effects，空气并非透明，因此光线在其中传输时会被散射/吸收等。比如Fog等。
2. Non-Photo-Realistic Rendering
即对场景作艺术处理。
Cell Shading: Texels as Light，以散射光的强度作为1D texture的坐标，然后使用该texture进行渲染。
Alternative Rendering Methods，不同于传统的渲染方式，我们可以使用并行的方式处理一些计算。
Deferred Shading，有些被遮挡的物体其实不必渲染出来。我们可以推迟这一比较耗时的动作。我们先使用一个比较简单的fragment shader，输出一些信息到framebuffer的G-buffer中，这些信息可能会在最后用于实际渲染。G-buffer生成后，仅需要对每个fragment作一次实际渲染需要的计算。
Generating the G-Buffer，
The example should run in OpenGL 420 version.
Screen-Space Techniques，大多的渲染都是基于每primitive实现的。这里介绍几种基于screen-space的技术，这些技术只能在screen-space中实现，同时能够带来明显的性能提升。
Ambient Occlusion，即物体表面凹陷处或一些缝隙，因为附近表面的遮挡，导致其受到的光照较少。环境光（global illumination)问题是个未解的问题，不过我们可以用screen-space ambient occlusion(SSAO)方法对其作近似的计算。即在screen-space中计算一个点的遮挡（occlusion). 首先render场景到framebuffer中的depth和color buffer中。同时render 每个fragment的normal及其depth到第二个color buffer。第二次，我们使用这些信息计算每个pixel的occlusion，随机选择一个方向，并沿着该方向走几步，比较路径中的每个点的depth（depth buffer中的值）是否比沿射线计算得到的depth要小，如果是，则认为该点有被occluded。
Rendering without Triangles，即使用数学公式直接生成color
Rendering Julia Fractals，
Ray Tracing in a Fragment Shader，
Two-Dimensional Graphics，
用于界面和文本都是二维的，OpenGL可很好的支持二维图形的渲染。
Distance Field Textures，不同于普通的texture，该纹理保持的是edge信息，否值表示再边界外面，0表示边界，正值表示在边界里边。这种texture很适合显示界面，字体等。
Rendering Fonts with Distance Fields，
Colored Rendering with Distance Fields，通过 Distance Field Texture定义地形信息。
Bitmap Fonts

十一、High-Performance OpenGL

1. Optimizing CPU Performance
Multi-Threading in OpenGL，通过多线程获取更高性能的关键是，只有一个线程调用OpenGL函数，且这是该线程唯一做的事。其他线程则为OpenGL提供数据或者准备command。
Using Threads to Generate Data，可以使用OpenMP (Open Multi-Processing)生成多个线程处理数据，它通过编译器将loop内容分散到多个线程中处理。
Packet Buffers，即先准备好command buffers，然后将它发送给OpenGL处理。
Building Packet Buffers，即将OpenGL命令及其需要的参数放到Packet中，packet准备好后，即可发送给OpenGL执行。
Optimizing Packet Buffers，剔除冗余的state相关命令。
Packet Buffer Specialization，根据命令的特点，可以忽略一些参数。
2. Low-Overhead OpenGL
Indirect Rendering，即glMultiDrawElementsIndirect()能批量处理命令。
Flexible Indirect Rendering，
GPU Work Generation，
Zero Copy,
3. Performance Analysis Tools
GPUView,
GPU PerfStudio,
Tuning Your Application for Speed,

十二、Debugging and Stability
1. Debugging Your Applications
Debug Contexts，可以使用glDebugMessageCallback()设置回调，一旦有错误发生，你就可以得到消息。
Security and Robustness，
Graphics Reset，使用glGetGraphicsResetStatus()检查GPU的状态。
Range-Checked Reads，读取数据时，可以指定大小。比如glReadnPixels()。