一、OpenGL Pipelines
1. Front end
vertex shading, tessellation, and geometry shading.
这个阶段的position，称为clip space，是用奇次坐标表示的（x,y,z,w）。
2. Assembly
将前面处理的vertics组装成Primitive。
3. clippping
依据Viewport进行裁剪.奇次坐标经过投影除法（projective division）后，就会转化为笛卡尔坐标，即使得w为1。裁剪是在笛卡尔坐标中进行的。
投影除法后，position为normalized device space中的位置. 可视范围定义为：x/y：-1.0～1.0， z：0.0～1.0.

窗口坐标一般定义左下角为（0，0），其对角为（w-1，h-1）。其中w/h的单位为像素。normalized device space到window space的变换，称为Viewport Transformation. 视锥就是其物理表述。
culling（选择），一个三角形有两个面，这个过程用于判断OpenGL要render那个面。glCullFace()可以选择GL_FRONT，GL_BACK, or GL_FRONT_AND_BACK.
向量的叉积（法向量）可用于判断一个三角形的朝向，
4. rasterization
判断那些像素被primitive覆盖。因为便于并行处理，OpenGL系统使用half-space的方法进行判断，即每条三角形的边将空间分成内外两部分，仅当fragments落在所有三条边的内部，才认为fragment落在了三角形内部。
5. fragment shading
primitive经过rasterizer处理后，会产生a list of fragment,这些fragment就是需要被着色的。fragment这个词用来描述一个element，其会最终影响一个像素的颜色。像素最终的颜色还和depth or stencil tests，blending and multi-sampling有关。其使用的坐标系是窗口坐标系。

二、向shader输入数据
1. attributes
准备好buffer并bind到target后，可通过设定属性的格式，然后enable该属性opengl即可自动从buffer获取数据到该属性中。
2. uniforms
uniforms可直接将app中的数据直接输入到shader中。和attributes不同的是：attributes是每vertex的，但是uniforms是固定的相当于常量。有两种Uniform Blocks，一种是缺省的，你可以直接使用uniform关键字定义它；另一种是自定义的。
3. shader storage block
uniforms是只读的，但shader storage block则shader可写。也就是说shader可以通过她输出数据。
4. Textures
texture的坐标可以预置好，然后通过vertex shader，一对一的将texture坐标随着每个vertex传递到fragment shader中。这样纹理就可以紧紧围绕对象。一般纹理坐标会归一化为[0.0 ~ 1.0]。
纹理数据的读取方式可通过Sampler进行控制。
通过glBindTextureUnit可以绑定多个纹理到shader中。
texelFetch()只支持整数的坐标，而texture()者能支持浮点坐标，这就需要對texel进行插值，这个过程叫做texture filtering。
Mipmaps是一种用于解决大纹理缩小后画面质量下降的问题（闪烁）及其性能问题，即用大的纹理渲染小的物体时。